## Slide 1: 声音信号分析与处理
——2022 信号暑期实践（内容4）

## Slide 2: 主要函数介绍
audioread 函数
示例：[Y, Fs] = audioread(‘*****.wav’);
说明：读取音频文件与采样率。也可以是其他音频格式；音频文件如果与 .m文件放在同一路径下，可以不写路径，否则要写完整路径。
Y 是两列数据，分两声道，Y1 = Y( : , 1); Y2 = Y( :, 2);
获取两声道数据。
sound 函数
示例：sound(Y, Fs);
说明：播放音频文件。

## Slide 3: 主要函数介绍
pause 函数
示例：pause( )；
说明：使用时将 换为具体数字，代表程序暂停运行 秒。

## Slide 4: 注意事项
关于加入噪声的说明：
1、可通过叠加正弦信号的方式加入单频噪声：
n = 0.1*sin(2*pi*f1*t); X1 = Y1+ n’; X2 = Y2 + n’;
2、 n’ 代表 n 的转置，n 为行向量，n’ 为列向量。
3、噪声频率 f1 可选取 10000Hz 到 14000Hz 之间，
频率太高听不到。
4、这里需要对噪声强度进行一定倍数的减小处理（此处为
0.1倍），否则噪声信号太强。
将两列数据合成双声道数据：
示例：X=[X1, X2];

## Slide 5: 注意事项
关于声音信号：
说明：声音信号为非周期信号，加入噪声后同样为非周期
信号，fft 后幅度校正乘以 Ts。